## Slide 1
第二章
数控机床的机械结构

## Slide 2
2.1.1 数控机床机械结构的组成
2.1 数控机床机械结构的组成与要求
床身
操作面板
主轴卡盘
刀架
机床防护门
数控车床

## Slide 3
数控车床
尾座
排屑装置

## Slide 4
数控机床主要由以下几部分组成：
（1）主传动系统及主轴部件
使刀具（或工件）产生主切削运动。
（2)伺服系统
以机械位移或速度为控制对象的自动控制系统。
（3）进给传动系统
使工件（或刀具）产生进给运动并实现定位。

## Slide 5
（4）基础部分
包括床身、立柱、拖板、工作台等。
（5）自动换刀装置
由程序指定实现刀具的自动更换。
（6）辅助装置
包括液压、气动、润滑、冷却等系统和排屑、保护等装置。
（7）特殊功能装置
如监控装置、加工过程图像显示、质量检测等。

## Slide 6
2.1.2 数控机床机械结构的特殊要求的特点
1、高刚度
2、高灵敏度
3、高精度保持性
4、高抗振性

## Slide 7
2.2 数控机床主传动系统的结构
1、变速范围宽，使切削加工始终在最佳状态下进行。
2、转速高、功率大，使数控机床实现强力切削。
3、具有较高的精度与刚度，传动平稳，噪音小，抗振性好。
4、为实现刀具的快速及自动装卸，主轴上还必须设计有刀具自动装卸、主轴定向准停和主轴孔内的切屑清除装置。
2.1.1 数控机床主传动系统的特点

## Slide 8
2.2.2 数控机床主传动系统的变速方式
变速方式 | 变速机构 | 特点 | 应用
齿轮变速 | 齿轮传动 | 满足各种切削速度的扭矩输出，主轴箱结构复杂 | 大中型数控机床
带传动变速 | 带传动 | 变速范围小，传动平稳，噪音小，主轴箱结构较复杂 | 高转速、低扭矩的小型数控机床
调速电动机直接驱动 | 调速电动机 | 低速时输出扭矩小，主轴箱结构简单、调速范围大 | 小型数控机床
电动机内装主轴 | 调速电动机 | 低速时输出扭矩小，主轴箱结构最简单、调速范围大，刚度高 | 小型数控机床

## Slide 9
a)齿轮变速的主传动

## Slide 10
b)带传动变速的主传动

## Slide 11
c)调速电动机直接驱动的主传动

## Slide 12
d)电动机内装主轴的主传动

## Slide 13
1、数控机床主轴轴承配置形式
2.2.3 数控机床的主轴部件
轴承配置形式 | 前支承 | 后支承 | 应用
高刚度 要求 (图2-7a) | 双列圆柱滚子轴承、推力角接触球轴承 | 双列圆柱滚子轴承 | 大中型卧式加工中心主轴、强力切削机床主轴
高速度 要求 (图2-7b) | 3个角接触球轴承 | 2个角接触球轴承 | 高速运动的数控机床主轴

## Slide 14
2、主轴的进给功能