## Slide 1
2.3数控机床进给传动系统的结构
电动机的
回转运动
工作台的
直线运动
转换成
2.3.1 数控机床进给传动系统的要求

## Slide 2
数控机床对进给传动装置要求：
（1）高刚度：刚度不足会使工作台产生爬行和反向死区，影响传动准确性。缩短传动链、合理选择滚珠丝杠尺寸、对支承部件预紧也可提高刚度。
（2）低摩擦：进给传动系统要求平稳、定位准确、快速响应特性好，必须减少运动部件的摩擦阻力。
（3）无间隙：采用无间隙传动是提高零件精度的重要措施。

## Slide 3
（4）低惯性：进给系统由于经常启动、停止、变速或反向，所以要求在满足强度与刚度的前提下，应尽可能减少运动部件的自重和尺寸，以减小惯性。
（5）高谐振：即提高进给系统的抗震性，一般要求机械传动系统的固有频率高于伺服系统的固有频率2~3倍。

## Slide 4
2.3.2 滚珠丝杠螺母副

## Slide 5
1、滚珠丝杠螺母副工作原理、分类和传动特点
（1）滚珠丝杠螺母副的工作原理
由丝杠、螺母、滚珠等组成。当丝杠相对螺母旋转时，两者发生轴向位移，滚珠沿着滚道滚动，使丝杠和螺母之间的滑动摩擦转变为滚动摩擦，大大降低了丝杠与螺母之间的摩擦系数。

## Slide 6
（2）滚珠丝杠螺母副的分类
分类 | 结构 | 特 点 | 应 用
外循环式 | 回珠管 | 结构简单，工艺性好，承载能力较大，但径向尺寸较大。 | 应用广泛
内循环式 | 反向器 | 结构紧凑，刚性好，滚珠流通性好，摩擦损失小，但制造困难。 | 适用于高灵敏度、高精度的进给系统

## Slide 7
回珠管
外循环式

## Slide 8
内循环式
反向回珠器
同学们思考一下，外循环和内循环有什么特点？

## Slide 9: 传动效率高 摩擦系数小 使用寿命长 刚度高 运动精度高
优点
制造成本高
不能实现自锁
缺点
（3）滚珠丝杠螺母副传动的特点

## Slide 10: 2、滚珠丝杠螺母副间隙的调整 滚珠丝杠螺母副的传动间隙是轴向间隙。轴向间隙是指丝杠和螺母无相对转动时，二者之间的最大轴向窜动量。 除了结构本身所有的游隙外，还包括施加轴向载荷后产生弹性变形所造成的轴向窜动量。 为了保证滚珠丝杠反向传动精度和轴向刚度，必须消除轴向间隙。 消除轴向间隙（预紧）常用的方法有三种：

## Slide 11
1,2-单螺母 3-螺母座 4-调整垫片
双螺母垫片调隙式

## Slide 12
双螺母齿差调隙式
1,2-单螺母 3，4-齿轮

## Slide 13
双螺母螺纹调隙式
1,2-单螺母 3-平键 4-调整螺母

## Slide 14
类型 | 结构 | 特点 | 应用
垫片调隙式 | 修磨垫片的厚度调整轴向间隙 | 结构简单、刚性好、拆卸方便 | 一般精度机床
齿差调隙式 | 调整两个螺母转过一个齿或几个齿位置，使螺母在轴向彼此移动相应的距离 | 结构较为复杂，径向尺寸较大，但调整方便，精度高 | 高精度机床
螺纹调隙式 | 拧动圆螺母就能将滚珠螺母沿轴向移动，消除间隙后再锁紧 | 结构简单，调整方便 | 精度要求不高的机床